摆动转子泵扫舱操作规程

一、将扫舱软管放入槽车中。

二、打开转子泵进口与扫舱鹤位之间的相关阀门，以及准备扫舱的鹤位处一到两个DN40球阀。

三、打开转子泵与零位罐之间的相关阀门。

四、启动转子泵扫舱，观察转子泵进口压力，一般不要迢过0.045Mpa。

五、待此槽车扫舱完成后，关闭球阀，迅速打开另一个待扫舱鹤位的球阀，如此逐个鹤位扫舱。

六、扫舱全部完成后，停转子泵。

七、关闭转子泵进口、出口相应阀门。