气动隔膜泵材质与型号

发布于扬子江泵业有限公司

一、气动隔膜泵的简述：
耐磨，耐腐蚀，清洗方便无死角，使用寿命长的设计。可以空运转，可变流量控制，极少的零配件，减少维修成本和停机时间，自吸可高达5米，坚固，强韧。自润滑，不易污染的气阀组件。无电路设计，使用于防暴场合。

二、气动隔膜泵、电动隔膜泵材质（两种隔膜泵的材质是相同的）：
材质：铸铁，铸钢，铝合金，工程塑料，304不锈钢，316不锈钢，316L不锈钢

三、气动隔膜泵型号：

常用型号：QBY-10，QBY-15，QBY-25，QBY-40，QBY-50，QBY-65，QBY-80，QBY-100

| 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 出口 压力 (㎏f/cm2) | 吸程 (m) | 最大允许 颗粒直径 (mm) | 最大供 气压力 (㎏f/cm2) | 最大空气 消耗量 (m3/min) | 材 料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铝 ZL104 | 不锈钢 1Cr18 Ni9Ti | 铸铁 HT200 | 增强 聚丙烯 | 过滤部 分衬氟 |
| QBY-10 | 0～0.8 | 0～50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-15 | 0～1 | 0～50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-25 | 0～2.4 | 0～50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-40 | 0～8 | 0～50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-50 | 0～12 | 0～50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / | ★ |
| QBY-65 | 0～16 | 0～50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / | ★ |
| QBY-80 | 0～24 | 0～50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / | / |
| QBY-100 | 0～30 | 0～50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / | / |

Note: ★=有 /=无

四、气动隔膜泵特点：
1、无油式气压室，免润滑
2、气压室25以下采用塑料材质，25以上采用铝合金材质，耐腐蚀性佳，适合高污染场合使用
3、低压、慢速运转，绝不卡机
4、耐腐蚀，膜片寿命长
5、零件少、组装容易