摆动转子泵与滑片泵比较

一、寿命长

由于采用了非接触式的间隙密封，转子与定子不接触，磨损少，且对性能基本无影响，而滑片泵由于采用滑片与缸体接触磨擦式密封，滑片与缸体的相对磨损无法避免，且在抽空气时尤其明显，严重影响寿命。

二、不需设置放空罐

在气液混输工况，如多鹤位栈桥扫舱作业时，可以直接将气液混合物泵送至20m高的罐中，当1-2个鹤位栈桥扫舱时，可泵送至40m高扬程，不需另设放空罐，而滑片泵气液混输时只能输送至6m以下，故一般均要求设放空罐。

三、自吸能力强

由于径向与轴向密封间隙仅为0.02～0.03mm，在所有依靠间隙密封的容积泵中是最小的，也远小于滑片泵的轴向间隙（一般在0.1mm以上）。对粘性介质、汽油以及空气的抽吸性能变化不大，在采取了回液措施以后可以保证长时间连续抽干气的要求，而滑片泵则无法做到。

四、对介质洁净度要求低

在进口侧配置10目/寸以上过滤器的条件下，可适用于任何状况的介质，介质颗粒对泵性能影响十分有限，且不会发生卡死等恶性事故，可长期在恶劣的介质条件下连续工作，例如油田用井口油气混输工况，而滑片泵对介质要求较高。

五、泵转速对泵性能影响少

由于间隙小，故可以方便地通过调整转速，来改变泵的流量以及气蚀余量等参数，而不影响泵的抽吸性能，尤其是抽气性能。

六、重量轻

相对于同工况的滑片泵，由于具有内外双腔，容积利用率高，因此形体相对较小。

七、无密封件外的易损件

整机除了密封件外，唯一的磨擦产生于导芯，但因PV值低，磨损量少，且磨损不影响泵的抽气能力，故无须更换，而滑片泵的滑片更换是难以避免的。

八、泵出口静压力的影响

滑片泵的出口静压力不得高于0.6MPa，否则对抽气能力有影响。而转子泵出口静压力可到1.2MPa，在有回液时，压力可以更高一点。

九、摆动转子泵厂家