伸缩法兰蝶阀的特点和结构

伸缩法兰蝶阀的特点：

（1）结构简单，外形尺寸。由于结构紧凑，结构长度短，体积小，重量轻，适用于大口径的阀门。

（2）流体阻力小，全开时，阀座通道有效流通面积较大，因而流体阻力较小。

（3）启闭方面迅速，调节性能好，蝶板旋转90度即可完成启闭。通过改变蝶板的旋转角度可以分级控制流量。

（4）启闭力矩较小，由于转轴两侧蝶板受介质作用基本相等，而产生转矩的方向相反，因而启闭较省力。

（5）低压密封性能好，密封面材料一般采用橡胶、塑料、故密封性能。受密封圈材料的限制，伸缩法兰蝶阀的使用压力和工作温度范围较小。但硬密封伸缩法兰蝶阀的使用压力和工作温度范围，都有了很大的提高。

伸缩法兰蝶阀的结构：

伸缩法兰蝶阀（如图所示）主要由阀体、蝶板、阀杆、密封圈和传动装置组成。

（1）阀体  阀体呈现呈圆筒状，上下部分各有一个圆柱形凸台，用于安装阀杆。

（2）阀杆  阀杆时蝶板的转轴，轴端采用填料密封结构，可防止介质外漏。阀杆上端与传动装置直接相连，以传递力矩。

（3）蝶板  蝶板时蝶阀的启闭件。

关键字：伸缩法兰蝶阀，法兰蝶阀，蝶阀

天津鑫特阀门制造有限公司

笔名：写字南