供水设备多级离心变频泵的保养

新型的管网叠压无负压供水设备中多用多级离心泵，节能高效

1、检查卧式多级离心泵及管路各结合处有无松动现象。用手转动泵试看泵是否灵活，然后试试看电机转向。

2、向悬架内加入轴承润滑机油，观察油位应在油标的两刻线之间。

3、拧下泵体的引水螺塞，灌引水。

4、关好出水管的闸阀和出口压力表和进口真空表。

5、开动电机，当泵正常运转后，打工出口压力表和进口真空表，视其显示适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。

6、尽量控制泵的流量和扬程在卧式多级离心泵标牌上注明的范围内，保证泵在高效率点附近长期运转，以便获得最大的节能效果。

7、卧式多级离心泵的运转过程中，轴承升温不超过环境温度35度，最高温度不超过80度。

如发现卧式多级离心泵有异常声应立即停车检查原因。

8、卧式多级离心泵要停止使用时，先关闭闸阀、压力表，然后停止电机。

9、卧式多级离心泵在工作的第一个月内，经100小时更换润滑油。以后每隔500小时，换油一次。

10、经常调整填料压盖，保证填料室内的滴漏情况正常。

11、卧式多级离心泵在寒冬季节使用时，停车后，须将泵体下部放水螺塞拧开将水放净，防止冻裂。

12、卧式多级离心泵长期停用，须将泵全部拆开，擦干水份，将转动部位及各结合处涂以油脂装好，妥善保存。