变频掺输泵操作规程

JLGC/ FC -0132–2013

风险提示：操作人员应穿戴好劳动保护用品，开关闸门时要侧身, 正确使用工具，明确实际操作中存在的不安全因素。

| 操作 顺序 | 操作项目、内容、方法及要求 | 存在风险 | 风险控制措施 | 应用辅助工具用具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心泵启动前准备工作 |  |  |  |
| 1.1 | 检查机泵周围有无杂物，各部位的固定螺丝有无松动。 | 有杂物飞出伤人、螺丝松动泵震动。 | 清理干净，螺栓紧固到位 | 适合梅花扳手 |
| 1.2 | 联轴器两轴是否同心，端面间隙是否合适（为3—8毫米）。盘车3—5圈，看转动是否灵活，有无卡阻和杂音。 | 碰伤 | 适当操作 | 400mm管钳 |
| 1.3 | 打开泵的进口阀门，向泵内灌满液体，同时打开放空阀门，放掉泵内的气体后，关闭放空阀门，活动出口阀门。 | 碰伤、污染 | 侧身开闸门，用桶接放空液体 | 排污桶 |
| 1.4 | 检查调整好泵密封松紧程度，污油管、污油盒有无堵塞现象，污油伴热系统是否循环 | 碰伤 | 正确操作 |  |
| 1.5 | 检查各种仪表是否齐全准确，灵活好用。 | 压力表不准导致憋压 | 压力表完好在校检期内 |  |
| 1.6 | 电工检查电气设备和接地保护是否好用齐全，检查系统电压在360~420伏之间，检查三相电是否平衡，合上电源闸刀送电。 | 触电 | 正确穿戴劳保用品，用合适工具 | 绝缘手套、试电笔 |
| 1.7 | 与有关单位及岗位进行联系，做好启泵前的准备工作 | 憋压造成泄露 | 联系确认后开泵 | 电话 |
| 2 | 启动操作 |  |  | 合适管钳 |
| 2.1 | 打开泵出口闸门 | 扭伤 | 侧身开闸门， |  |
| 2.2 | 按启动按钮，待泵运转后，根据生产需要，缓慢调节泵运转频率，直至调节满足生产需要。 |  |  |  |
| 2.3 | 检查前后密封漏失量 | 污染 | 适时调整 | 合适扳手 |
| 2.4 | 检查电机组有无震动（0.03—0.05毫米），运转无杂音 |  |  |  |
| 2.5 | 检查电机轴承温度，滚动轴承不超过80℃，滑动轴承不超过70℃。定子绕组温度不超过电机铭牌的允许温度。 | 烫伤 | 轻轻触摸迅速离开 |  |
| 2.6 | 运转正常后，随时注意观察油罐液面变化，防止泵抽空及溢罐，挂上运行牌 | 冒罐污染、设备损坏 | 随时注意观察油罐液面变化在规定范围 |  |
| 2.7 | 每小时对机组运行情况检查，随时录取各种生产资料和数据，并做好运行全部记录。 | 碰伤，绞伤 | 正确穿戴劳保用品、注意周围环境 |  |
| 3 | 离心泵停泵操作 |  |  |  |
| 3.1 | 将泵运转频率调小，当电流下降时按停止按钮，然后关闭出口阀门。 | 碰伤 | 侧身关闸门， | 手套，F扳手 |
| 3.2 | 泵停稳后盘车3—5圈 | 碰伤，绞伤 | 正确穿戴劳保用品、正确操作 | 合适管钳 |
| 3.3 | 挂上停运牌做好停运记录 |  |  |  |

应急处置程序：

(1)人员发生机械伤害，第一发现人员应立即停运致害设备，视伤势情况对受伤人员进行紧急包扎处理。如伤势严重，应立即拨打120求救。

(2)人员发生触电事故，第一发现人如能切断电源应立即切断电源，视触电者伤势情况，采取人工呼吸、胸外心脏挤压等方法现场施救。如伤势严重，应立即拨打